## Slide 1: Návrh systému pro dálkové spouštění dopravníků
David Strašák
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
2025

## Slide 2: Motivace
Optimalizace procesu
  Dynamická kontrola kvality
  Je složité spouštět dopravníky
Notes: Opakovanná činnost – dynamic checky. Opakují se několikrát do roka a trvají několik dní
Časový horizont – jelikož se dějí několikrát do roka, dá se počkat na tohle řešení

## Slide 3: Cíle práce
Vytvoření způsobu jak jednoduše ovládat dopravníky
Nastavit frekvenční měnič
Návrh:
  DPS
  Kód na mikrokontroler
  Mobilní aplikace

## Slide 4: Co je cílem

## Slide 5: Nastavení frekvenčního měniče
Konfigurace ovládacího panelu

## Slide 6: Jak toho dosáhnout
Nastavit ovládací panel frekvenčního měniče

## Slide 7: Nastavení frekvenčního měniče
Je možné ho ovládat přes digitální vstupy

## Slide 8: Návrh desky
WEMOS D1 Mini Pro
  ESP8266
  Integrovaná WiFi komunikace
    Přes NodeMCU se připojí na mobilní hotspot
LCD Display
  Aproximuje rychlost dopravníku
  Zobrazuje IP adresu
Relé
  Spínají vstupy ovládacího panelu
Napájeno z 24V portu dopravníku

## Slide 9: Návrh kódu mikrokontrolleru
Arduino C++
Timery provádí:
  Aktualizace stavu
  Aktualizace LCD
V rámci loop odpovídá na webové requesty
  GET

## Slide 10: Návrh kódu mikrokontrolleru

## Slide 11: Návrh mobilní aplikace
React
  Konverze do mobilní aplikace přes capacitor
Možné zadat:
  IP adresu
  Poznámku
Umožňuje ovládání mikrokontroleru
Průběžně aktualizuje data

## Slide 12: Návrh mobilní aplikace
React
  Konverze do mobilní aplikace přes capacitor
Možné zadat:
  IP adresu
  Poznámku
Umožňuje ovládání mikrokontroleru
Průběžně aktualizuje data

## Slide 13: Co zbývá
Dokončit mobilní aplikaci
Opravit maličkosti
Sepsat práci

## Slide 14: Zdroje
Nejsou

## Slide 15: Děkuji za pozornost
David Strašák
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
2025

## Slide 16
Ing. Michal Matějásko
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
michal.matejasko@mechlab.cz
+420 724 874 832; www.mechlab.cz